INSTALACIONES de PROTECCIÓN contra INCENDIOS

PROTOCOLO DE INSPECCIONES, VERIFICACIONES Y PRUEBAS

Número de expediente PCI_________

Empresa Instaladora: ___________________________________________________________________________

Técnico Director de montaje D. _______________________________________________________________________

Titulación: _______________________________________________ colegiado nº: _______________ del Colegio Oficial de _____________________________________________________________________________________

Emplazamiento de la Instalación: __________________________________________________________________

| 12.- SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO ( Los sistemas se ajustan a lo establecido en la norma UNE -EN 12.416 Componentes del sistema ( El polvo químico cumple la norma UNE 23.601 ( Si un sistema protege varios riesgos, su disposición permite la protección adecuada de cada riesgo de forma individual o conjuntamente ( Los dispositivos manuales de puesta en marcha, de existir, son fáclimente accesibles, y los medios de emergencia están situados cerca de/o en el riesgo protegido ( Los dispositivos automáticos de puesta en marcha, en locales en que puede haber personas, disponen de un sistema de alarma acústica, fácilmente audible y reconocible, que permite al personal desalojar el recinto antes de que se produzca la descarga de polvo ( Los recipientes de almacenamiento de polvo cumplen con el Reglamento de Aparatos a Presión, y disponen de Certificado que lo acredita, del fabricante ( El recipiente dispone de un manómetro que indica la presión máxima ( Las botellas de almacenamiento de gas impulsor cumplen con el Reglamento de Aparatos a Presión, y las normas correspondientes según el gas utilizado ( Para cada riesgo a proteger existe una válvula de apertura rápida que permite el paso del flujo adecuado, controlable bajo cualquier circunstancia Tipos de sistemas De inundación total De aplicación local De manguera ( La cantidad mínima de polvo requerida cumple lo establecido en la norma UNE-EN 12.416 ( Se ha comprobado el régimen de consumo de espumógeno, y es correcto ( Existen instrucciones de manejo |  | ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No ( Si ( No |
| --- | --- | --- |

____________________, a _____ de ___________________ de 20 ___

EL TÉCNICO DIRECTOR DE MONTAJE

(sello de la empresa)	(firma)

Mod.: PCI-ANEXO 12     rev. 2

# Text boxes

PCI